|  | Канализационная установка SOLOLIFT применяется для принудительной откачки фекальных стоков из туалета и ванной в канализацию, когда канализационный канал располежен выше отметки санузла. Установка имеет размеры сливного бачка и присоединяется к унитазу, умывальнику и ванной. При заполнении корпуса установки срабатывает автоматическое устройство с реле давления и обратным клапаном, в результате чего происходит включение насоса с режущим механизмом и все откачивается в канализационный сток. Установка не требует профилактического ремонта и техобслуживания. |
| --- | --- |
| Модель 220-240 В Питание, В Потребляемая мощность, Вт Номинальный ток, А Подача, м3/ч Напор, м. вод. ст. Вес, кг SOLOLIFT 04-2 1x230 440 2.2 0-4 1-6,5 6,4 SOLOLIFT 03-0 1x230 440 2.2 0-4 1-6,5 6,4 |