Теплотехнический расчет ограждающей конструкции в соответствии с ТКП 45-2.04-43.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Состав ограждающей конструкции с теплотехническими характеристиками представлен в таблице:
№ п/п;Наименование;Толщина, мм;Кол-во промежуточных точек;Коэффициент теплопроводности для условий эксплуатации , Вт/(м °С);;Коэффициент теплоусвоения для условий эксплуатации , Вт/(м2 °С;;Коэффициент паропроницаемости, мг/(м ч Па
;;;;А; Б;А; Б;
1;Штукатурка изв.-песч;10;0;0,7;0,81;8,69;9,76;0,12
2;Газосиликат D=500;300;3;0,15;0,16;2,38;2,48;0,2
3;J=15. Плиты пенополистирольные j=15;50;3;0,045;0,054;0,25;0,3;0,05
4;Штукатурка ц-песчаная;10;0;0,76;0,93;9,6;11,09;0,09

2. Тип здания, сооружения по табл. 4.1 ТКП 45-2.04-43:
   - Жилые здания;
   - расчетная температура внутреннего воздуха tв=18°С;
   - расчетная относительная влажность внутреннего воздуха фи(в)=55%.

3. Тип ограждающей конструкции по табл. 5.3 ТКП 45-2.04-43:
   - Наружные стены и покрытия (в том числе вентилируемые наружным воздухом), чердачные перекрытия с кровлей из штучных материалов и перекрытия над проездами;
   - коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху, n=1.

4. Тип ограждающей конструкции по табл. 5.4 ТКП 45-2.04-43:
   - Стены, полы, гладкие потолки, потолки с выступающими ребрами при отношении высоты ребер к расстоянию а между гранями соседних ребер h/а < 0,3;
   - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности альфа(в)=8,7 Вт/(м2· °С).

5. Тип ограждающей конструкции по табл. 5.7 ТКП 45-2.04-43:
   - Наружные стены, покрытия, перекрытия над проездами;
   - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности альфа(н)=23 Вт/(м2· °С).

6. Тип ограждающей конструкции по табл. 5.5 ТКП 45-2.04-43:
   - Здания жилые, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов,, спальные корпуса общеобразовательных детских школ,, здания детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов), детских домов и детских приемников-распределителей Тип конструкции - наружные стены;
   - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности дельта(tв)=6°С).

7. Место расположения объекта - Минская область:
   - средняя температура наиболее холодных суток обеспеченность 0,98 - tн=-33°С;
   - средняя температура наиболее холодных суток обеспеченность 0,92 - tн=-28°С;
   - средняя температура наиболее холодных трех суток обеспеченность 0,92 - tн=-26°С;
   - средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченность 0,92 - tн=-24°С;
   - средняя температура наружного воздуха отопительного периода- tот.=-1,6°С;
   - средняя влажность наружного воздуха отопительного периода - фи(от.)=85%;
   - среднее парциальное давление водяного пара отопительного периода - е(от.)=455 Па;
   - продолжительность отопительного периода - z(от.)=202 суток.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

    При заданных параметрах внутреннего воздуха в соответствии с таблицей 4.2 ТКП 45-2.04-43 приняты условия эксплуатации ограждающих конструкций - Б.

Расчетное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции составляет:
Rт=1/8,7+0,01/0,81+0,3/0,16+0,05/0,054+0,01/0,93+1/23=2,982 м2*градус/Вт.

Сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции:
Rп =0,01/0,12+0,3/0,2+0,05/0,05+0,01/0,09=2,694 м2*ч*Па/мг.
 
    Так как данная ограждающая конструкция является многослойной, то в соответствии с п. 5.14 ТКП 45-2.04-43 определенное значение сопротивления теплопередаче является предварительным и подлежит уточнению согласно влажностным режимам материалов слоев.
 
   Определяем температуру на поверхностях ограждающей конструкции, граничных поверхностях материалов и в промежуточных сечениях при средней температуре наружного воздуха за отопительный период tот.= -1,6°С.
tв.п.=18-(18-(-1,6))/2,982*(1/8,7)= 18-6,572*(1/8,7)= 17,24°С.
t1=18-6,572*(1/8,7+0,01/0,81)= 17,16°С.
t2=18-6,572*(1/8,7+0,01/0,81+0,075/0,16)= 14,08°С.
t3=18-6,572*(1/8,7+0,01/0,81+0,075/0,16+0,075/0,16)= 11,00°С.
t4=18-6,572*(1/8,7+0,01/0,81+0,075/0,16+0,075/0,16+0,075/0,16)= 7,92°С.
t5=18-6,572*(1/8,7+0,01/0,81+0,075/0,16+0,075/0,16+0,075/0,16+0,075/0,16)= 4,84°С.
t6=18-6,572*(1/8,7+0,01/0,81+0,075/0,16+0,075/0,16+0,075/0,16+0,075/0,16+0,013/0,054)= 3,32°С.
t7=18-6,572*(1/8,7+0,01/0,81+0,075/0,16+0,075/0,16+0,075/0,16+0,075/0,16+0,013/0,054+0,013/0,054)= 1,80°С.
t8=18-6,572*(1/8,7+0,01/0,81+0,075/0,16+0,075/0,16+0,075/0,16+0,075/0,16+0,013/0,054+0,013/0,054+0,013/0,054)= 0,28°С.
t9=18-6,572*(1/8,7+0,01/0,81+0,075/0,16+0,075/0,16+0,075/0,16+0,075/0,16+0,013/0,054+0,013/0,054+0,013/0,054+0,013/0,054)= -1,24°С.
tн.п.=18-6,572*(1/8,7+0,01/0,81+0,075/0,16+0,075/0,16+0,075/0,16+0,075/0,16+0,013/0,054+0,013/0,054+0,013/0,054+0,013/0,054+1/23)= -1,31°С.
 
   Определяем максимальные парциальные давления водяного пара, соответствующие температурам в сечениях ограждающей конструкции, по приложению Е ТКП 45-2.04-43:
tв.п.=17,24°С. Ев.п.=1968,1 Па.
t1=17,16°С. Е1=1957,8 Па.
t2=14,08°С. Е2=1607,8 Па.
t3=11,00°С. Е3=1312,2 Па.
t4=7,92°С. Е4=1066,5 Па.
t5=4,84°С. Е5=862,6 Па.
t6=3,32°С. Е6=776,3 Па.
t7=1,80°С. Е7=695,3 Па.
t8=0,28°С. Е8=623,8 Па.
t9=-1,24°С. Е9=551,8 Па.
tн.п.=-1,31°С. Ен.п.=548,5 Па.
 
  Максимальное парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха при tв=18°С по приложению Е ТКП 45-2.04-43 составляет Ев=2064,0 Па.
  Парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха при t =18°С и  фи(в)=55%, определяем по формуле (9.2) ТКП 45-2.04-43:
ев=0,01*55*2064,0=1135,2 Па.
 
  Максимальное парциальное давление водяного пара при средней температуре отопительного периода tн.от.= -1,6°С по приложению Е ТКП 45-2.04-43 составляет Ен=535,4 Па.
  Парциальное давление водяного пара  при средней температуре tн.от.=18°С и  относительной влажности фи(н.от.)=85% отопительного периода, определяем по формуле (9.4) ТКП 45-2.04-43:
ен=0,01*85*535,4=455,1 Па.
 
   Определяем расчетные парциальные давления водяного пара на граничных поверхностях материалов, в промежуточных сечениях по формуле (9.3) ТКП 45-2.04-43 и расчетные значения относительной влажности  по формуле фи(i)=e(i)*100\E(i):
 
е(в.п.)=ев=1135,2Па.
фи(в.п.)=1135,2*100/1968,1=57,7%.
 
е1=1135,2-[(1135,2-455,1)/2,694]*(0,01/0,12)==1135,2-455,09*(0,01/0,12)=1114,2Па.
фи1=1114,2*100/1957,8=56,9%.
 
е2=1135,2-455,09*(0,01/0,12+0,075/0,2)=1019,5Па.
фи2=1019,5*100/1607,8=63,4%.
 
е3=1135,2-455,09*(0,01/0,12+0,075/0,2+0,075/0,2)=924,9Па.
фи3=924,9*100/1312,2=70,5%.
 
е4=1135,2-455,09*(0,01/0,12+0,075/0,2+0,075/0,2+0,075/0,2)=830,2Па.
фи4=830,2*100/1066,5=77,8%.
 
е5=1135,2-455,09*(0,01/0,12+0,075/0,2+0,075/0,2+0,075/0,2+0,075/0,2)=735,5Па.
фи5=735,5*100/862,6=85,3%.
 
е6=1135,2-455,09*(0,01/0,12+0,075/0,2+0,075/0,2+0,075/0,2+0,075/0,2+0,013/0,05)=672,4Па.
фи6=672,4*100/776,3=86,6%.
 
е7=1135,2-455,09*(0,01/0,12+0,075/0,2+0,075/0,2+0,075/0,2+0,075/0,2+0,013/0,05+0,013/0,05)=609,3Па.
фи7=609,3*100/695,3=87,6%.
 
е8=1135,2-455,09*(0,01/0,12+0,075/0,2+0,075/0,2+0,075/0,2+0,075/0,2+0,013/0,05+0,013/0,05+0,013/0,05)=546,2Па.
фи8=546,2*100/623,8=87,6%.
 
е9=1135,2-455,09*(0,01/0,12+0,075/0,2+0,075/0,2+0,075/0,2+0,075/0,2+0,013/0,05+0,013/0,05+0,013/0,05+0,013/0,05)=483,1Па.
фи9=483,1*100/551,8=87,6%.
 
е(н.п.)=ен=455,1Па.
фи(н.п.)=455,1*100/548,5=83,0%.
 
   Средние значения относительной влажности воздуха для материалов ограждающей конструкции составляют:
фи(ср.)1=(56,9+57,7)/2=57,3%.
фи(ср.)2=(56,9+63,4+70,5+77,8+85,3)/5=70,8%.
фи(ср.)3=(85,3+86,6+87,6+87,6+87,6)/5=86,9%.
фи(ср.)4=(83,0+87,6)/2=85,3%.
 
   Производим уточненный расчет сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции  в соответствии с п. 5.14 ТКП 45-2.04-43.
Слой №1. Средняя влажность 57,3% <75% - принимаем условия эксплуатации А.
Слой №2. Средняя влажность 70,8% <75% - принимаем условия эксплуатации А.
Слой №3. Средняя влажность 86,9% >75% - принимаем условия эксплуатации Б.
Слой №4. Средняя влажность 85,3% >75% - принимаем условия эксплуатации Б.
   Уточненное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции  составляет:
Rт=1/8,7+0,01/0,7+0,3/0,15+0,05/0,054+0,01/0,93+1/23=3,109 м2*градус/Вт.
 
   Тепловая инерция данной конструкции стены составляет:
D=0,01*9,76/0,81+0,3*2,48/0,16+0,05*0,3/0,054+0,01*11,09/0,93=5,17.
   Согласно таблице 5.2 ТКП 45-2.04-43 за расчетную зимнюю температуру наружного воздуха для данной ограждающей конструкции следует принимать среднюю температуру наиболее холодных трех суток обеспеченность 0,92 - tн=-26°С.
 
   Требуемое сопротивление теплопередаче по формуле 5.2 ТКП 45-2.04-43:
Rт.тр.=1*( 18-(-26))/(8,7*6)=0,84 м2*градус/Вт.
 
   Расчет сопротивления паропроницанию.
   Определим расчетную температуру на границах слоев ограждающей конструкции при уточненных условиях эксплуатации  материалов и соответствующие максимальные парциальные давления водяного пара:
t(1-2)=18-(18-(-1,6))/3,109*(1/8,7+0,01/0,7)= 17,19°С.
Е(1-2)=1960,5Па.
t(2-3)=18-(18-(-1,6))/3,109*(1/8,7+0,01/0,7+0,3/0,15)= 4,58°С.
Е(2-3)=847,1Па.
t(3-4)=18-(18-(-1,6))/3,109*(1/8,7+0,01/0,7+0,3/0,15+0,05/0,054)= -1,26°С.
Е(3-4)=551,1Па.
 
   Сопротивление паропроницанию  от границ слоев до наружной поверхности: 
Rп.н.(1-2)=2,694-0,083=2,611 м2*ч*Па/мг.
Rп.н.(2-3)=2,694-1,583=1,111 м2*ч*Па/мг.
Rп.н.(3-4)=2,694-2,583=0,111 м2*ч*Па/мг.
 
   Требуемое сопротивление паропроницанию  от внутренней поверхности до границ слоев по формуле (9.1) ТКП 45-2.04-43:
 
Rп.тр.(2-3)=1,111*(1135,2-847,1)/(847,1-455,1)=0,816 м2*ч*Па/мг.
Расчетное сопротивление паропроницанию данной ограждающей конструкции  в пределах от внутренней поверхности до границы слоев 2-3 составляет Rп.в.=1,583, что больше требуемого сопротивления Rп.тр.=0,816. Требования п. 9.1 ТКП 45-2.04-43 выполнены.
 
Rп.тр.(3-4)=0,111*(1135,2-551,1)/(551,1-455,1)=0,676 м2*ч*Па/мг.
Расчетное сопротивление паропроницанию данной ограждающей конструкции  в пределах от внутренней поверхности до границы слоев 3-4 составляет Rп.в.=2,583, что больше требуемого сопротивления Rп.тр.=0,676. Требования п. 9.1 ТКП 45-2.04-43 выполнены.
 
ВЫВОД: рассчитанная ограждающая конструкция СООТВЕТСТВУЕТ требованиям ТКП 45-2.04-43.