Теплотехнический расчет ограждающей конструкции в соответствии с ТКП 45-2.04-43.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Состав ограждающей конструкции с теплотехническими характеристиками представлен в таблице:
№ п/п;Наименование;Толщина, мм;Кол-во промежуточных точек;Коэффициент теплопроводности для условий эксплуатации , Вт/(м °С);;Коэффициент теплоусвоения для условий эксплуатации , Вт/(м2 °С;;Коэффициент паропроницаемости, мг/(м ч Па
;;;;А; Б;А; Б;
1;Штукатурка изв.-песч;20;0;0,7;0,81;8,69;9,76;0,12
2;Газосиликат D=500;250;3;0,15;0,16;2,38;2,48;0,2
3;Белтеп ПП100;60;3;0,041;0,042;0,58;0,65;0,48
4;J=180. Пеностекло и газостекло j=180;100;0;0,076;0,078;0,92;0,934;0,0027

2. Тип здания, сооружения по табл. 4.1 ТКП 45-2.04-43:
   - Жилые здания;
   - расчетная температура внутреннего воздуха tв=18°С;
   - расчетная относительная влажность внутреннего воздуха фи(в)=55%.

3. Тип ограждающей конструкции по табл. 5.3 ТКП 45-2.04-43:
   - Наружные стены и покрытия (в том числе вентилируемые наружным воздухом), чердачные перекрытия с кровлей из штучных материалов и перекрытия над проездами;
   - коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху, n=1.

4. Тип ограждающей конструкции по табл. 5.4 ТКП 45-2.04-43:
   - Стены, полы, гладкие потолки, потолки с выступающими ребрами при отношении высоты ребер к расстоянию а между гранями соседних ребер h/а < 0,3;
   - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности альфа(в)=8,7 Вт/(м2· °С).

5. Тип ограждающей конструкции по табл. 5.7 ТКП 45-2.04-43:
   - Наружные стены, покрытия, перекрытия над проездами;
   - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности альфа(н)=23 Вт/(м2· °С).

6. Тип ограждающей конструкции по табл. 5.5 ТКП 45-2.04-43:
   - Здания жилые, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов,, спальные корпуса общеобразовательных детских школ,, здания детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов), детских домов и детских приемников-распределителей Тип конструкции - наружные стены;
   - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности дельта(tв)=6°С).

7. Место расположения объекта - Витебская область:
   - средняя температура наиболее холодных суток обеспеченность 0,98 - tн=-37°С;
   - средняя температура наиболее холодных суток обеспеченность 0,92 - tн=-31°С;
   - средняя температура наиболее холодных трех суток обеспеченность 0,92 - tн=-28°С;
   - средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченность 0,92 - tн=-25°С;
   - средняя температура наружного воздуха отопительного периода- tот.=-2°С;
   - средняя влажность наружного воздуха отопительного периода - фи(от.)=82%;
   - среднее парциальное давление водяного пара отопительного периода - е(от.)=424 Па;
   - продолжительность отопительного периода - z(от.)=207 суток.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

    При заданных параметрах внутреннего воздуха в соответствии с таблицей 4.2 ТКП 45-2.04-43 приняты условия эксплуатации ограждающих конструкций - Б.

Расчетное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции составляет:
Rт=1/8,7+0,02/0,81+0,25/0,16+0,06/0,042+0,1/0,078+1/23=4,456 м2*градус/Вт.

Сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции:
Rп =0,02/0,12+0,25/0,2+0,06/0,48+0,1/0,0027=38,579 м2*ч*Па/мг.
 
    Так как данная ограждающая конструкция является многослойной, то в соответствии с п. 5.14 ТКП 45-2.04-43 определенное значение сопротивления теплопередаче является предварительным и подлежит уточнению согласно влажностным режимам материалов слоев.
 
   Определяем температуру на поверхностях ограждающей конструкции, граничных поверхностях материалов и в промежуточных сечениях при средней температуре наружного воздуха за отопительный период tот.= -2°С.
tв.п.=18-(18-(-2))/4,456*(1/8,7)= 18-4,488*(1/8,7)= 17,48°С.
t1=18-4,488*(1/8,7+0,02/0,81)= 17,37°С.
t2=18-4,488*(1/8,7+0,02/0,81+0,063/0,16)= 15,62°С.
t3=18-4,488*(1/8,7+0,02/0,81+0,063/0,16+0,063/0,16)= 13,87°С.
t4=18-4,488*(1/8,7+0,02/0,81+0,063/0,16+0,063/0,16+0,063/0,16)= 12,11°С.
t5=18-4,488*(1/8,7+0,02/0,81+0,063/0,16+0,063/0,16+0,063/0,16+0,063/0,16)= 10,36°С.
t6=18-4,488*(1/8,7+0,02/0,81+0,063/0,16+0,063/0,16+0,063/0,16+0,063/0,16+0,015/0,042)= 8,76°С.
t7=18-4,488*(1/8,7+0,02/0,81+0,063/0,16+0,063/0,16+0,063/0,16+0,063/0,16+0,015/0,042+0,015/0,042)= 7,15°С.
t8=18-4,488*(1/8,7+0,02/0,81+0,063/0,16+0,063/0,16+0,063/0,16+0,063/0,16+0,015/0,042+0,015/0,042+0,015/0,042)= 5,55°С.
t9=18-4,488*(1/8,7+0,02/0,81+0,063/0,16+0,063/0,16+0,063/0,16+0,063/0,16+0,015/0,042+0,015/0,042+0,015/0,042+0,015/0,042)= 3,95°С.
tн.п.=18-4,488*(1/8,7+0,02/0,81+0,063/0,16+0,063/0,16+0,063/0,16+0,063/0,16+0,015/0,042+0,015/0,042+0,015/0,042+0,015/0,042+1/23)= -1,80°С.
 
   Определяем максимальные парциальные давления водяного пара, соответствующие температурам в сечениях ограждающей конструкции, по приложению Е ТКП 45-2.04-43:
tв.п.=17,48°С. Ев.п.=1998,5 Па.
t1=17,37°С. Е1=1984,4 Па.
t2=15,62°С. Е2=1774,5 Па.
t3=13,87°С. Е3=1585,4 Па.
t4=12,11°С. Е4=1413,7 Па.
t5=10,36°С. Е5=1258,3 Па.
t6=8,76°С. Е6=1129,6 Па.
t7=7,15°С. Е7=1012,0 Па.
t8=5,55°С. Е8=906,8 Па.
t9=3,95°С. Е9=810,3 Па.
tн.п.=-1,80°С. Ен.п.=526,0 Па.
 
  Максимальное парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха при tв=18°С по приложению Е ТКП 45-2.04-43 составляет Ев=2064,0 Па.
  Парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха при t =18°С и  фи(в)=55%, определяем по формуле (9.2) ТКП 45-2.04-43:
ев=0,01*55*2064,0=1135,2 Па.
 
  Максимальное парциальное давление водяного пара при средней температуре отопительного периода tн.от.= -2°С по приложению Е ТКП 45-2.04-43 составляет Ен=517,0 Па.
  Парциальное давление водяного пара  при средней температуре tн.от.=18°С и  относительной влажности фи(н.от.)=82% отопительного периода, определяем по формуле (9.4) ТКП 45-2.04-43:
ен=0,01*82*517,0=423,9 Па.
 
   Определяем расчетные парциальные давления водяного пара на граничных поверхностях материалов, в промежуточных сечениях по формуле (9.3) ТКП 45-2.04-43 и расчетные значения относительной влажности  по формуле фи(i)=e(i)*100\E(i):
 
е(в.п.)=ев=1135,2Па.
фи(в.п.)=1135,2*100/1998,5=56,8%.
 
е1=1135,2-[(1135,2-423,9)/38,579]*(0,02/0,12)==1135,2-423,94*(0,02/0,12)=1132,1Па.
фи1=1132,1*100/1984,4=57,1%.
 
е2=1135,2-423,94*(0,02/0,12+0,063/0,2)=1126,4Па.
фи2=1126,4*100/1774,5=63,5%.
 
е3=1135,2-423,94*(0,02/0,12+0,063/0,2+0,063/0,2)=1120,6Па.
фи3=1120,6*100/1585,4=70,7%.
 
е4=1135,2-423,94*(0,02/0,12+0,063/0,2+0,063/0,2+0,063/0,2)=1114,8Па.
фи4=1114,8*100/1413,7=78,9%.
 
е5=1135,2-423,94*(0,02/0,12+0,063/0,2+0,063/0,2+0,063/0,2+0,063/0,2)=1109,1Па.
фи5=1109,1*100/1258,3=88,1%.
 
е6=1135,2-423,94*(0,02/0,12+0,063/0,2+0,063/0,2+0,063/0,2+0,063/0,2+0,015/0,48)=1108,5Па.
фи6=1108,5*100/1129,6=98,1%.
 
е7=1135,2-423,94*(0,02/0,12+0,063/0,2+0,063/0,2+0,063/0,2+0,063/0,2+0,015/0,48+0,015/0,48)=1107,9Па.
фи7=1107,9*100/1012,0=109,5%.
 
е8=1135,2-423,94*(0,02/0,12+0,063/0,2+0,063/0,2+0,063/0,2+0,063/0,2+0,015/0,48+0,015/0,48+0,015/0,48)=1107,4Па.
фи8=1107,4*100/906,8=122,1%.
 
е9=1135,2-423,94*(0,02/0,12+0,063/0,2+0,063/0,2+0,063/0,2+0,063/0,2+0,015/0,48+0,015/0,48+0,015/0,48+0,015/0,48)=1106,8Па.
фи9=1106,8*100/810,3=136,6%.
 
е(н.п.)=ен=423,9Па.
фи(н.п.)=423,9*100/526,0=80,6%.
 
   Средние значения относительной влажности воздуха для материалов ограждающей конструкции составляют:
фи(ср.)1=(57,1+56,8)/2=56,9%.
фи(ср.)2=(57,1+63,5+70,7+78,9+88,1)/5=71,6%.
фи(ср.)3=(88,1+98,1+109,5+122,1+136,6)/5=110,9%.
фи(ср.)4=(80,6+136,6)/2=108,6%.
 
   Производим уточненный расчет сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции  в соответствии с п. 5.14 ТКП 45-2.04-43.
Слой №1. Средняя влажность 56,9% <75% - принимаем условия эксплуатации А.
Слой №2. Средняя влажность 71,6% <75% - принимаем условия эксплуатации А.
Слой №3. Средняя влажность 110,9% >75% - принимаем условия эксплуатации Б.
Слой №4. Средняя влажность 108,6% >75% - принимаем условия эксплуатации Б.
   Уточненное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции  составляет:
Rт=1/8,7+0,02/0,7+0,25/0,15+0,06/0,042+0,1/0,078+1/23=4,564 м2*градус/Вт.
 
   Тепловая инерция данной конструкции стены составляет:
D=0,02*9,76/0,81+0,25*2,48/0,16+0,06*0,65/0,042+0,1*0,934/0,078=6,24.
   Согласно таблице 5.2 ТКП 45-2.04-43 за расчетную зимнюю температуру наружного воздуха для данной ограждающей конструкции следует принимать среднюю температуру наиболее холодных трех суток обеспеченность 0,92 - tн=-28°С.
 
   Требуемое сопротивление теплопередаче по формуле 5.2 ТКП 45-2.04-43:
Rт.тр.=1*( 18-(-28))/(8,7*6)=0,88 м2*градус/Вт.
 
   Расчет сопротивления паропроницанию.
   Определим расчетную температуру на границах слоев ограждающей конструкции при уточненных условиях эксплуатации  материалов и соответствующие максимальные парциальные давления водяного пара:
t(1-2)=18-(18-(-2))/4,564*(1/8,7+0,02/0,7)= 17,37°С.
Е(1-2)=1984,1Па.
t(2-3)=18-(18-(-2))/4,564*(1/8,7+0,02/0,7+0,25/0,15)= 10,07°С.
Е(2-3)=1233,7Па.
t(3-4)=18-(18-(-2))/4,564*(1/8,7+0,02/0,7+0,25/0,15+0,06/0,042)= 3,81°С.
Е(3-4)=802,6Па.
 
   Сопротивление паропроницанию  от границ слоев до наружной поверхности: 
Rп.н.(1-2)=38,579-0,167=38,412 м2*ч*Па/мг.
Rп.н.(2-3)=38,579-1,417=37,162 м2*ч*Па/мг.
Rп.н.(3-4)=38,579-1,542=37,037 м2*ч*Па/мг.
 
   Требуемое сопротивление паропроницанию  от внутренней поверхности до границ слоев по формуле (9.1) ТКП 45-2.04-43:
 
Rп.тр.(1-2)=38,412*(1135,2-1984,1)/(1984,1-423,9)=-20,901 м2*ч*Па/мг.
Расчетное сопротивление паропроницанию данной ограждающей конструкции  в пределах от внутренней поверхности до границы слоев 1-2 составляет Rп.в.=0,167, что больше требуемого сопротивления Rп.тр.=-20,901. Требования п. 9.1 ТКП 45-2.04-43 выполнены.
 
Rп.тр.(2-3)=37,162*(1135,2-1233,7)/(1233,7-423,9)=-4,521 м2*ч*Па/мг.
Расчетное сопротивление паропроницанию данной ограждающей конструкции  в пределах от внутренней поверхности до границы слоев 2-3 составляет Rп.в.=1,417, что больше требуемого сопротивления Rп.тр.=-4,521. Требования п. 9.1 ТКП 45-2.04-43 выполнены.
 
Rп.тр.(3-4)=37,037*(1135,2-802,6)/(802,6-423,9)=32,523 м2*ч*Па/мг.
Расчетное сопротивление паропроницанию данной ограждающей конструкции  в пределах от внутренней поверхности до границы слоев 3-4 составляет Rп.в.=1,542, что меньше требуемого сопротивления паропроницанию Rп.тр.=32,523. Требования п. 9.1 ТКП 45-2.04-43 не выполнены!!! Необходимо либо изменить конструкцию ограждающей конструкции, либо предусмотреть конструктивные мероприятия для увеличения коэффициента паропроницания (предусмотреть пароизоляцию).
 
ВЫВОД: рассчитанная ограждающая конструкция НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям ТКП 45-2.04-43.