Теплотехнический расчет ограждающей конструкции в соответствии с ТКП 45-2.04-43.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Состав ограждающей конструкции с теплотехническими характеристиками представлен в таблице:
№ п/п;Наименование;Толщина, мм;Кол-во промежуточных точек;Коэффициент теплопроводности для условий эксплуатации , Вт/(м °С);;Коэффициент теплоусвоения для условий эксплуатации , Вт/(м2 °С;;Коэффициент паропроницаемости, мг/(м ч Па
;;;;А; Б;А; Б;
1;Штукатурка изв.-песч;20;0;0,7;0,81;8,69;9,76;0,12
2;Газосиликат D=500;250;3;0,15;0,16;2,38;2,48;0,2
3;J=25. Экструдированный пенополистирол Стиродур 2500С;60;3;0,031;0,031;0,28;0,31;0,013
4;J=2500. Стекло оконное;3;0;0,76;0,76;10,79;10,79;0,000000001

2. Тип здания, сооружения по табл. 4.1 ТКП 45-2.04-43:
   - Жилые здания;
   - расчетная температура внутреннего воздуха tв=18°С;
   - расчетная относительная влажность внутреннего воздуха фи(в)=55%.

3. Тип ограждающей конструкции по табл. 5.3 ТКП 45-2.04-43:
   - Наружные стены и покрытия (в том числе вентилируемые наружным воздухом), чердачные перекрытия с кровлей из штучных материалов и перекрытия над проездами;
   - коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху, n=1.

4. Тип ограждающей конструкции по табл. 5.4 ТКП 45-2.04-43:
   - Стены, полы, гладкие потолки, потолки с выступающими ребрами при отношении высоты ребер к расстоянию а между гранями соседних ребер h/а < 0,3;
   - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности альфа(в)=8,7 Вт/(м2· °С).

5. Тип ограждающей конструкции по табл. 5.7 ТКП 45-2.04-43:
   - Наружные стены, покрытия, перекрытия над проездами;
   - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности альфа(н)=23 Вт/(м2· °С).

6. Тип ограждающей конструкции по табл. 5.5 ТКП 45-2.04-43:
   - Здания жилые, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов,, спальные корпуса общеобразовательных детских школ,, здания детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов), детских домов и детских приемников-распределителей Тип конструкции - наружные стены;
   - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности дельта(tв)=6°С).

7. Место расположения объекта - Витебская область:
   - средняя температура наиболее холодных суток обеспеченность 0,98 - tн=-37°С;
   - средняя температура наиболее холодных суток обеспеченность 0,92 - tн=-31°С;
   - средняя температура наиболее холодных трех суток обеспеченность 0,92 - tн=-28°С;
   - средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченность 0,92 - tн=-25°С;
   - средняя температура наружного воздуха отопительного периода- tот.=-2°С;
   - средняя влажность наружного воздуха отопительного периода - фи(от.)=82%;
   - среднее парциальное давление водяного пара отопительного периода - е(от.)=424 Па;
   - продолжительность отопительного периода - z(от.)=207 суток.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

    При заданных параметрах внутреннего воздуха в соответствии с таблицей 4.2 ТКП 45-2.04-43 приняты условия эксплуатации ограждающих конструкций - Б.

Расчетное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции составляет:
Rт=1/8,7+0,02/0,81+0,25/0,16+0,06/0,031+0,003/0,76+1/23=3,685 м2*градус/Вт.

Сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции:
Rп =0,02/0,12+0,25/0,2+0,06/0,013+0,003/0,000000001=3000006,032 м2*ч*Па/мг.
 
    Так как данная ограждающая конструкция является многослойной, то в соответствии с п. 5.14 ТКП 45-2.04-43 определенное значение сопротивления теплопередаче является предварительным и подлежит уточнению согласно влажностным режимам материалов слоев.
 
   Определяем температуру на поверхностях ограждающей конструкции, граничных поверхностях материалов и в промежуточных сечениях при средней температуре наружного воздуха за отопительный период tот.= -2°С.
tв.п.=18-(18-(-2))/3,685*(1/8,7)= 18-5,427*(1/8,7)= 17,38°С.
t1=18-5,427*(1/8,7+0,02/0,81)= 17,24°С.
t2=18-5,427*(1/8,7+0,02/0,81+0,063/0,16)= 15,12°С.
t3=18-5,427*(1/8,7+0,02/0,81+0,063/0,16+0,063/0,16)= 13,00°С.
t4=18-5,427*(1/8,7+0,02/0,81+0,063/0,16+0,063/0,16+0,063/0,16)= 10,88°С.
t5=18-5,427*(1/8,7+0,02/0,81+0,063/0,16+0,063/0,16+0,063/0,16+0,063/0,16)= 8,76°С.
t6=18-5,427*(1/8,7+0,02/0,81+0,063/0,16+0,063/0,16+0,063/0,16+0,063/0,16+0,015/0,031)= 6,14°С.
t7=18-5,427*(1/8,7+0,02/0,81+0,063/0,16+0,063/0,16+0,063/0,16+0,063/0,16+0,015/0,031+0,015/0,031)= 3,51°С.
t8=18-5,427*(1/8,7+0,02/0,81+0,063/0,16+0,063/0,16+0,063/0,16+0,063/0,16+0,015/0,031+0,015/0,031+0,015/0,031)= 0,88°С.
t9=18-5,427*(1/8,7+0,02/0,81+0,063/0,16+0,063/0,16+0,063/0,16+0,063/0,16+0,015/0,031+0,015/0,031+0,015/0,031+0,015/0,031)= -1,74°С.
tн.п.=18-5,427*(1/8,7+0,02/0,81+0,063/0,16+0,063/0,16+0,063/0,16+0,063/0,16+0,015/0,031+0,015/0,031+0,015/0,031+0,015/0,031+1/23)= -1,76°С.
 
   Определяем максимальные парциальные давления водяного пара, соответствующие температурам в сечениях ограждающей конструкции, по приложению Е ТКП 45-2.04-43:
tв.п.=17,38°С. Ев.п.=1984,8 Па.
t1=17,24°С. Е1=1967,8 Па.
t2=15,12°С. Е2=1718,7 Па.
t3=13,00°С. Е3=1497,2 Па.
t4=10,88°С. Е4=1302,1 Па.
t5=8,76°С. Е5=1129,9 Па.
t6=6,14°С. Е6=944,0 Па.
t7=3,51°С. Е7=786,5 Па.
t8=0,88°С. Е8=651,6 Па.
t9=-1,74°С. Е9=528,8 Па.
tн.п.=-1,76°С. Ен.п.=527,9 Па.
 
  Максимальное парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха при tв=18°С по приложению Е ТКП 45-2.04-43 составляет Ев=2064,0 Па.
  Парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха при t =18°С и  фи(в)=55%, определяем по формуле (9.2) ТКП 45-2.04-43:
ев=0,01*55*2064,0=1135,2 Па.
 
  Максимальное парциальное давление водяного пара при средней температуре отопительного периода tн.от.= -2°С по приложению Е ТКП 45-2.04-43 составляет Ен=517,0 Па.
  Парциальное давление водяного пара  при средней температуре tн.от.=18°С и  относительной влажности фи(н.от.)=82% отопительного периода, определяем по формуле (9.4) ТКП 45-2.04-43:
ен=0,01*82*517,0=423,9 Па.
 
   Определяем расчетные парциальные давления водяного пара на граничных поверхностях материалов, в промежуточных сечениях по формуле (9.3) ТКП 45-2.04-43 и расчетные значения относительной влажности  по формуле фи(i)=e(i)*100\E(i):
 
е(в.п.)=ев=1135,2Па.
фи(в.п.)=1135,2*100/1984,8=57,2%.
 
е1=1135,2-[(1135,2-423,9)/3000006,032]*(0,02/0,12)==1135,2-423,94*(0,02/0,12)=1135,2Па.
фи1=1135,2*100/1967,8=57,7%.
 
е2=1135,2-423,94*(0,02/0,12+0,063/0,2)=1135,2Па.
фи2=1135,2*100/1718,7=66,1%.
 
е3=1135,2-423,94*(0,02/0,12+0,063/0,2+0,063/0,2)=1135,2Па.
фи3=1135,2*100/1497,2=75,8%.
 
е4=1135,2-423,94*(0,02/0,12+0,063/0,2+0,063/0,2+0,063/0,2)=1135,2Па.
фи4=1135,2*100/1302,1=87,2%.
 
е5=1135,2-423,94*(0,02/0,12+0,063/0,2+0,063/0,2+0,063/0,2+0,063/0,2)=1135,2Па.
фи5=1135,2*100/1129,9=100,5%.
 
е6=1135,2-423,94*(0,02/0,12+0,063/0,2+0,063/0,2+0,063/0,2+0,063/0,2+0,015/0,013)=1135,2Па.
фи6=1135,2*100/944,0=120,3%.
 
е7=1135,2-423,94*(0,02/0,12+0,063/0,2+0,063/0,2+0,063/0,2+0,063/0,2+0,015/0,013+0,015/0,013)=1135,2Па.
фи7=1135,2*100/786,5=144,3%.
 
е8=1135,2-423,94*(0,02/0,12+0,063/0,2+0,063/0,2+0,063/0,2+0,063/0,2+0,015/0,013+0,015/0,013+0,015/0,013)=1135,2Па.
фи8=1135,2*100/651,6=174,2%.
 
е9=1135,2-423,94*(0,02/0,12+0,063/0,2+0,063/0,2+0,063/0,2+0,063/0,2+0,015/0,013+0,015/0,013+0,015/0,013+0,015/0,013)=1135,2Па.
фи9=1135,2*100/528,8=214,7%.
 
е(н.п.)=ен=423,9Па.
фи(н.п.)=423,9*100/527,9=80,3%.
 
   Средние значения относительной влажности воздуха для материалов ограждающей конструкции составляют:
фи(ср.)1=(57,7+57,2)/2=57,4%.
фи(ср.)2=(57,7+66,1+75,8+87,2+100,5)/5=77,4%.
фи(ср.)3=(100,5+120,3+144,3+174,2+214,7)/5=150,8%.
фи(ср.)4=(80,3+214,7)/2=147,5%.
 
   Производим уточненный расчет сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции  в соответствии с п. 5.14 ТКП 45-2.04-43.
Слой №1. Средняя влажность 57,4% <75% - принимаем условия эксплуатации А.
Слой №2. Средняя влажность 77,4% >75% - принимаем условия эксплуатации Б.
Слой №3. Средняя влажность 150,8% >75% - принимаем условия эксплуатации Б.
Слой №4. Средняя влажность 147,5% >75% - принимаем условия эксплуатации Б.
   Уточненное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции  составляет:
Rт=1/8,7+0,02/0,7+0,25/0,16+0,06/0,031+0,003/0,76+1/23=3,689 м2*градус/Вт.
 
   Тепловая инерция данной конструкции стены составляет:
D=0,02*9,76/0,81+0,25*2,48/0,16+0,06*0,31/0,031+0,003*10,79/0,76=4,76.
   Согласно таблице 5.2 ТКП 45-2.04-43 за расчетную зимнюю температуру наружного воздуха для данной ограждающей конструкции следует принимать среднюю температуру наиболее холодных трех суток обеспеченность 0,92 - tн=-28°С.
 
   Требуемое сопротивление теплопередаче по формуле 5.2 ТКП 45-2.04-43:
Rт.тр.=1*( 18-(-28))/(8,7*6)=0,88 м2*градус/Вт.
 
   Расчет сопротивления паропроницанию.
   Определим расчетную температуру на границах слоев ограждающей конструкции при уточненных условиях эксплуатации  материалов и соответствующие максимальные парциальные давления водяного пара:
t(1-2)=18-(18-(-2))/3,689*(1/8,7+0,02/0,7)= 17,22°С.
Е(1-2)=1965,2Па.
t(2-3)=18-(18-(-2))/3,689*(1/8,7+0,02/0,7+0,25/0,16)= 8,75°С.
Е(2-3)=1129,0Па.
t(3-4)=18-(18-(-2))/3,689*(1/8,7+0,02/0,7+0,25/0,16+0,06/0,031)= -1,74°С.
Е(3-4)=528,8Па.
 
   Сопротивление паропроницанию  от границ слоев до наружной поверхности: 
Rп.н.(1-2)=3000006,032-0,167=3000005,865 м2*ч*Па/мг.
Rп.н.(2-3)=3000006,032-1,417=3000004,615 м2*ч*Па/мг.
Rп.н.(3-4)=3000006,032-6,032=3000000,000 м2*ч*Па/мг.
 
   Требуемое сопротивление паропроницанию  от внутренней поверхности до границ слоев по формуле (9.1) ТКП 45-2.04-43:
 
Rп.тр.(1-2)=3000005,865*(1135,2-1965,2)/(1965,2-423,9)=-1615549,888 м2*ч*Па/мг.
Расчетное сопротивление паропроницанию данной ограждающей конструкции  в пределах от внутренней поверхности до границы слоев 1-2 составляет Rп.в.=0,167, что больше требуемого сопротивления Rп.тр.=-1615549,888. Требования п. 9.1 ТКП 45-2.04-43 выполнены.
 
Rп.тр.(2-3)=3000004,615*(1135,2-1129,0)/(1129,0-423,9)=26180,679 м2*ч*Па/мг.
Расчетное сопротивление паропроницанию данной ограждающей конструкции  в пределах от внутренней поверхности до границы слоев 2-3 составляет Rп.в.=1,417, что меньше требуемого сопротивления паропроницанию Rп.тр.=26180,679. Требования п. 9.1 ТКП 45-2.04-43 не выполнены!!! Необходимо либо изменить конструкцию ограждающей конструкции, либо предусмотреть конструктивные мероприятия для увеличения коэффициента паропроницания (предусмотреть пароизоляцию).
 
Rп.тр.(3-4)=3000000,000*(1135,2-528,8)/(528,8-423,9)=17343466,910 м2*ч*Па/мг.
Расчетное сопротивление паропроницанию данной ограждающей конструкции  в пределах от внутренней поверхности до границы слоев 3-4 составляет Rп.в.=6,032, что меньше требуемого сопротивления паропроницанию Rп.тр.=17343466,910. Требования п. 9.1 ТКП 45-2.04-43 не выполнены!!! Необходимо либо изменить конструкцию ограждающей конструкции, либо предусмотреть конструктивные мероприятия для увеличения коэффициента паропроницания (предусмотреть пароизоляцию).
 
ВЫВОД: рассчитанная ограждающая конструкция НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям ТКП 45-2.04-43.